; Parkhebebühnen von BendPak®: Parken, Einlagern und Präsentieren von Fahrzeugen.; ; . ; . ; Juli 2007; ; . ; ; . ; ; . ; . Parkplätze sind häufig Mangelware - mit einer Parkhebebühne kann die vorhandene Parkfläche einfach verdoppelt werden. BendPak bietet mit 4 verschiedenen Modellen eine Lösung für den privaten und gewerblichen Einsatz. Angeboten werden 1-Säulen- und 2-Säulenparkhebebühnen in jeweils 2 verschiedenen Bauhöhen. ; . ; . ; . ; . ; . ; . ; . Auch zur Fahrzeugpräsentation können die Parkhebebühnen eingesetzt werden, besonders die Modelle PL-7B/PL-7XB eignen sich aufgrund einer großen Standfläche zur Aufstellung in Ausstellungsräumen oder sogar im Außenbereich. BendPak bietet für gewerbliche Interessenten einen Mietservice an, der die komplette Lieferung und Aufstellung vor Ort beinhaltet. ; . ; . ; . ; . ; . ; . ; . ; . ; . Zum Betrieb der hydraulischen Parkhebebühnen wird lediglich ein Stromanschluss (wahlweise 230V- oder 400V) benötigt. Die Bedienung erfolgt über ein freistehendes Bedienpult bzw. über Hängetaster. Als Schutz vor unbefugter Benutzung verfügen alle Modelle über einen abschließbaren Hauptschalter. ; . ; . Modell:; PL-6SP; PL-6SPX; PL-7B; PL-7XB; . Tragfähigkeit:; 2.700 kg; 2.700 kg; 3.200 kg; 3.200 kg; . Aufstellhöhe:; 3.023 mm; 3.327 mm; 3.023 mm; 3.327 mm; . max. Unterstellhöhe:; 1.854 mm; 2.159 mm; 1.854 mm; 2.159 mm; . Aufstellbreite:; 2.692 mm; 2.692 mm; 2.565 mm; 2.565 mm; . Aufstelllänge:; 4.178 mm; 4.178 mm; 4.267 mm; 4.267 mm; . ; . ; . ; . ; . ; . ; . Eine Kombination aus mehreren Parkhebebühnen - zum Beispiel zur Einlagerung von Fahrzeugen - zu einer Parkanlage ist ebenfalls möglich. Der Ausbau kann zu jedem Zeitpunkt vorgenommen werden. ; . ; . Quelle: PHB GmbH Geschäftsbereich BendPak; Herr Holger Dietze; . ; ; .

http://www.werkstattausruestung.com/news/bendpak/20072728parkheb.htm ; . Druckversion 25.04.2024 00:26:42; .